# 8VA環型電源變壓器

1、原理圖

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 8 | 50 | 30 | 0.196 | ∮6.5 | M6 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 370 Ω |
| 最大空載電流 | 15 mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 14.9 | 12 | 0.67 |
| 引出線規格 |
|  | 顔色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1 ~ 2 | 紅-紅 | UL-1007 22# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3 ~ 4 | 藍-藍 - | UL-1007 22# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4.藍  0V

3.藍  14.9V

0.67A

2.紅  220V

1.紅  0V

環型電源變壓器外形尺寸圖

環型電源變壓器安裝示意圖

D

H