4VA環型電源變壓器

1、原理圖

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 4 | 60 | 20 | 0.3 | ∮4.5 | M5 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 580 Ω |
| 最大空載電流 | 10 mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（mA） |
| S1：3 ~ 4 | 8.3 | 7 | 0.3 |
| S2：5 ~ 6 | 8.3 | 7 | 0.3 |
| 引出線規格 |
|  | 顔色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1 ~ 2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 250 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3 ~ 4 | 黃-黃 | RV-0.2 | 250 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：5 ~ 6 | 藍-藍 | RV-0.2 | 250 | 剝口上錫5mm |

2、性能參數

# Text boxes

4.黃  0V

3.黃   8.3V

0.3A

2.紅  220V

1.紅  0V

環型電源變壓器外形尺寸圖

環型電源變壓器安裝示意圖

D

H