5VA（SY0612-1456A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 5 | 44 | 28 | 0.16 | ∮4 |  |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 580Ω |
| 最大空載電流 | 5mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~14.7 | 0~12 | 0.2 |
| S2：4~ 5 | 0~14.7 | 0~12 | 0.2 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6 | 綠-綠，黃-黃 | RV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5. 黃 0V

6.黃 14.7V

2.紅  220V

1.紅 0V

3. 綠 0V

4. 綠14.7V