72VA（SY0611-1405A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 72 | 119 | 52 | 1.33 | 90*71 | ∮5 |
| 初級額定輸入 | 230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 45Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 7~0~7 | 6.3~0~6.3 | 2 |
| S2：5 ~ 6 ~7 | 12~0~12 | 11~0~11 | 1.5 |
| S3：8~9 | 2~0~2 | 1.8~0~1.8 | 2 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1-2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 300 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3-4-5，6-7-8，9-10-11 | 藍-黑-藍，黃-棕-黃，綠-白-綠 | RV-0.75，RV-0.5 | 300 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5.藍 7V

3.藍7V

6.黃 12V

9.綠2V

10.白 0V

8.黃 12V

4. 黑 0V

11.綠 2V

7. 棕 0V

2.紅 230V

1.紅0V