52VA（SY0611-1410A1） O型變壓器

- 原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| O型電源變壓器 | 52 | 101 | 32 | 0.96 |  |  |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 350Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~10 | 0~9.3 | 3 |
| S2：5~6~7 | 0~0.5~1 | 0~0.45~0.9 | 3 |
| S3：8~9~10 | 0~3.5~5 | 0~3.2~4.6 | 3 |
| S4：11~12 | 0~1.2 | 0~1.08 | 3 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6~7，8~9~10，11~12 | 藍-棕，綠-藍-白， 綠-紅-灰，黑-棕 | RV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

11. 棕 0V

12. 黑1.2V

10.灰 0V

8.綠 5V

9.紅 3.5V

7.白 0V

13. 黃/綠

5.綠 1V

6.藍 0.5V

3. 藍 0V

2.紅  220V

1.紅 0V

4. 棕10V