50VA（SY0612-1425A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 50 | 78 | 46 | 0.72 | —— |  |
| 初級額定輸入 | 115V*2 50Hz |
| 初級直流電阻 | 85Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：5~ 6~7 | 16~0~16 | 14~0~14 | 1 |
| S1：8~ 9 | 0~9 | 0~7.9 | 1 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2,3~4 | 紅-紅 | UL1672-18# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：5~6~7,8~9 | 綠-黑-綠，藍-黑 | UL1015-22# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

3.黑0V

4.紅 115V

8.黃/綠

8.藍 9V

9. 黑 0V

7.綠 20V

5.綠 20V

2.紅 115V

1.黑0V

6. 黑 0V