14VA（SY0611-1420A1）EI型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(mm) | D(mm) | H(mm) |  |  |
| EI型電源變壓器 | 14 | 76 | 44 | 42 | 0.4 | 61*孔8*∮4 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 350Ω |
| 最大空載電流 | 30mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 | 0~16 | 0.2 |
| S2：5 ~ 6 | 0~20 | 0~16 | 0.2 |
| S1：7 ~ 8 | 0~20 | 0~16 | 0.3 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6，7~8 | 黃-黃，綠-綠，藍-藍 | RV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

7. 藍 0V

0.3A

8.藍20V

5. 綠 0V

0.2A

6.綠20V

3. 黃 0V

0.2A

4.黃20V

2.紅220V

1.紅 0V