650VA（SY0408-477A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 650 | 180 | 82 | 5.9 | 143*101 | ∮8 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 5Ω |
| 最大空載電流 | 50mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 28~0~28 | 27~0~27 | 10 |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 42~0~42 | 40.8~0~40.8 | 1 |
| S3：9 ~ 10 ~ | 0~12 | 0~11.7 | 1 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5，6~7~8，9~10 | 藍-黑-藍，黃-黑-黃，白-白 | RV-1.50，RV-0.5，RV-0.5 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4.黑 0V

8.黃 42V

5.藍 28V

11.黃/綠

9.白 0V

6.黃 42V

7.黑 0V

10.白 12V

3.藍 28V

2.紅 220V

1.紅0V