100VA防水（SY0603-1093A1） 環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝方式 | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 100 | 101 | 48 | 1.65 | 裝入H-60的塑膠盒內灌環氧 | M5 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 30 Ω |
| 最大空載電流 | 25mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~13.2 | 0~11.8 | 8.4 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4 | 藍-藍 | RV-2 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 藍 13.2V

1.紅 0V

2.紅 220V

8.4A

3. 藍 0V