250VA（SY0512-937A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 250 | 150 | 64 | 2.4 | 130*95 | ∮5 |
| 初級額定輸入 | 240V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 10Ω |
| 最大空載電流 | 30mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 | 0~100~110~130 | 0~93.5~102.3~121.7 | 1.9 |
| S2：7~8 | 0~13 | 0~12.4 | 0.15 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5~6，7~8 | 綠-黑-黃-藍，棕-棕 | RV-0.75，RV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

7.藍 130V

6.黃 110V

9.棕 13V

8.棕 0V

5.黑 100V

3.藍 0V

2.紅 240V

4.綠 0V

1.紅0V