2000VA（SY0702-1484A1）環型自耦變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 2000 | 305 | 72 | 21.4 |  |  |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 1Ω |
| 最大空載電流 | 130mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  | 2.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~4 | 黑-綠 | UL-1015 22# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：1 ~ 2~3~4~5~6 | 黑-紅-藍-綠-白-棕 | UL-1015 22# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

6.棕 260V

5. 白 240V

4. 綠 220V

1. 黑  0V

110V

3. 藍 200V

2. 紅180V