1800VA（SY00609-1307A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 1800 | 148 | 78 | 6.5 | —— | —— |
| 初級額定輸入 | 0V-208V-220V-480V 50Hz |
| 初級直流電阻 | Ω |
| 最大空載電流 | 85mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 | 0~120 | 13.33 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2~3~4 | 黑-藍-黃-棕 | UL-1015 16# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：5~6 | 白-白 | UL-1015 14# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

3.黃  220V

2.藍 208V

5. 白 0V

6. 白 135V

4.棕  480V

1.黑 0V