1200VA（SY0703-1508A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 1200 | 235 | 63 | 12.5 | —— | 8 |
| 初級額定輸入 | 230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 5Ω |
| 最大空載電流 | 100mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~24 | 0~23 | 25 |
| S1：5~ 6 | 0~24 | 0~23 | 25 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RV-2 | 400 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6 | 黑-藍，黑-藍 | RV-6 | 400 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5. 黑 0V

6. 藍 24V

3. 黑 0V

4. 藍 24V

2.紅  220V

1.紅 0V