500VA（SY0611-1411A1）環型自耦變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 500 | 96 | 33 | 0.9 | —— | M8 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | Ω |
| 最大空載電流 | 20mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：1 ~ 2 | 0~200 |  | 2.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~3 | 黑-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：1~2 | 黑-藍 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

1. 黑  0V

110V

3. 紅 220V

2. 藍200V