250VA（SY0607-1236A1）環型自耦變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 250 | 90 | 45 | 1.4 | —— | —— |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 10Ω |
| 最大空載電流 | 20mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：1 ~ 2 | 0~110 | 105 | 2.27 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~4 | 黑-藍 | UL-1672 18# | 300 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：2~3 | 黑-紅 | UL-1672 18# | 300 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

1. 黑  0V

110V

2. 黑  0V

110V

4. 藍 220V

3. 紅110V