165VA（SY0703-1516A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 165 | 95 | 68 | 1.9 | —— | M8 |
| 初級額定輸入 | 110V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 10Ω |
| 最大空載電流 | 70mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 33~0~33 | 30.6~0~30.6 | 2.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5 | 藍-黑-藍 | RV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 黑 0V

3. 藍 33V

2.紅  110V

1.紅 0V

5. 藍33V