108VA（SY0612-1450A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 108 | 120 | 51 | 1.5 | 90*71 | ∮5 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 60Ω |
| 最大空載電流 | 20mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~45 | 0~40 | 1.2 |
| S2：5~6 | 0~45 | 0~40 | 1.2 |
| S2：7~8~9 | 0~3.15~6.3 | 0~2.8~5.8 | 0.1 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6，7~8~9 | 藍-藍，綠-綠， 黑-黃-橙 | RV-0.5，RV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

9. 橙6.3V

7.黑 0V

8. 黃3.15V

5.綠 0V

6. 綠45V

10. 黃/綠

3. 藍 0V

2.紅  220V

1.紅 0V

4. 藍45V