100VA（SY0610-1335A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 100 | 120 | 51 | 1.5 | 90*70 | ∮5*4 |
| 初級額定輸入 | 230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 30Ω |
| 最大空載電流 | 20mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~10 | 0~9 | 10 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | UL-1672 18# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4 | 藍-藍 | UL-1015 12# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 藍10V

3.藍 0V

5. 黃/綠

2.紅  230V

1.紅 0V