50VA(SY0701-1459A1) O型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| O型電源變壓器 | 50 | 97 | 31 | 0.93 | ∮6.5 | M6 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 45Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4~5~6 | 0~12~13~15 | 0~11~12~13.8 | 3.33 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5~6 | 黑-白-藍-綠 | RV-0.1 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5. 藍 13V

7.黃/綠

3.黑  0V

6.綠 15V

2.紅220V

1.黑0V

4. 白 12V