45VA（SY0703-1502A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 45 | 106 | 24 | 0.8 | —— | M8 |
| 初級額定輸入 | 115V*2 50Hz |
| 初級直流電阻 | 85Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：5~6~7 | 15~0~15 | 13~0~13 | 1.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2，3~4 | 黑-紅，黑-紅 | RVV-0.75 | 280 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：5~6~7 | 藍-黑-藍 | RV-0.5 | 280 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

7. 藍 15V

5. 藍 15V

6. 黑 0V

2.紅  115V

1.黑 0V

4.紅  115V

3.黑 0V