450VA（SY0610-1337A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 450 | 180 | 71 | 5.0 | 142*100 | ∮8 |
| 初級額定輸入 | 230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 10Ω |
| 最大空載電流 | 60mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 450~0~450 | 429~0~429 | 0.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | UL-1672 18# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5 | 黃-黑-黃 | UL-1015 24# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5. 黃450V

4. 黑 0V

3.黃 450V

5. 黃/綠

2.紅  230V

1.紅 0V