10VA（SY0703-1506A2） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 10 | 73 | 33 | 0.39 | 68*48 | ∮4 |
| 初級額定輸入 | 230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 250Ω |
| 最大空載電流 | 12mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 17~0~17 | 15~0~15 | 0.29 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5 | 綠-黑-綠 | RV-0.3 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5.綠 17V

4. 黑 0V

3.綠 17V

6. 黃/綠

2.紅  230V

1.紅 0V