30VA（SY0612-1455A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 30 | 80 | 34 | 0.65 | —— | M5 |
| 初級額定輸入 | 110V*2 50Hz |
| 初級直流電阻 | 95Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：5~6 | 0~25 | 0~22 | 0.6 |
| S1：7~8 | 0~25 | 0~22 | 0.6 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2，3~4 | 黑-紅，黑-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：5~6，7~8 | 黑-藍，黑-綠 | RV-0.5 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

7. 黑 0V

8. 綠25V

2.紅  110V

1.黑 0V

5. 黑 0V

4.紅  110V

3.黑 0V

6. 藍25V