30VA（SY0610-1331A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 30 | 94 | 39 | 0.7 | 70*60 | ∮5 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 95Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 22~0~22 | 20~0~20 | 0.5 |
| S1：6 ~ 7 | 0~11 | 0~9.5 | 1 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 400 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4~5，6~7 | 綠-黑-綠，黃-黃 | RV-0.3 | 400 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

5.綠 22V

7.黃 11V

6. 黃 0V

4.黑 0V

3. 綠 22V

2.紅  220V

1.紅 0V