26VA（SY0701-1470A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 26 | 79 | 40 | 0.52 | 55*45 | ∮4*7 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 150Ω |
| 最大空載電流 | 10mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~17 | 0~14.5 | 1.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4 | 藍-藍 | RV-0.5 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 藍 17V

3.藍 0V

5. 黃/綠

2.紅  220V

1.紅 0V