18VA（SY0612-1444A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 18 | 72 | 31 | 0.45 | —— | M6 |
| 初級額定輸入 | 0V-115V-230V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 125Ω |
| 最大空載電流 | 8mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：4-5 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| S1：6-7 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2~3 | 黑-藍-紅 | UL1007-22# | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：4~5，6~7 | 藍-藍，綠-綠 | UL1007-22# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

6. 綠 0V

7. 綠18V

2..藍  115V

4. 藍 0V

3..紅  230V

1.紅 0V

5. 藍18V