18VA（SY0612-1443A1） R型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 18 | 80 | 41 | 0.5 | 55*45 | ∮4*7 |
| 初級額定輸入 | 115V*2 50Hz |
| 初級直流電阻 | 235Ω |
| 最大空載電流 | 5mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：5~6 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| S2：7~8 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2，3~4 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線： 5~6，7~8 | 藍-藍，綠-綠 | RV-0.5 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

8.綠 18V

7.綠 0V

4.紅 115V

3.黑0V

6.藍 18V

5.藍 0V

2.紅 115V

1.黑0V