400VA(SY06140-1310A1) O型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| O型電源變壓器 | 400 | 149 | 52 | 3.6 | ∮9 | M8 |
| 初級額定輸入 | 110V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 2Ω |
| 最大空載電流 | 65mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| S2：5~6 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 黑-藍 | UL-1015 16# | 300 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6 | 黑-黃，黑-棕 | UL-1015 16# | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

6.棕  42V

5. 黑 0V

4.黃  42V

3. 黑 0V

2.藍  110V

1.黑 0V