30VA（SY0408-463A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 30 | 80 | 41 | 0.56 | 54*56 | ∮6.5*4 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 150Ω |
| No-load Current (Max) | 10mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 15~0~15 | 12.6~0~12.6 | 0.8 |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 9~0~9 | 7.6~0~7.6 | 0.33 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | UL1672-18# | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4~5，6~7~8 | Yellow-Black-Yellow，Blue-White-Blue | UL1672-18# | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

9.Yellow/Green

8.Blue  9V

6.Blue  9V

7. White 0V

5.Yellow 15V

3.Yellow 15V

2.Red 220V

1.Red 0V

4. Black  0V