1800VA（SY00609-1307A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer | 1800 | 148 | 78 | 6.5 | —— | —— |
| Primary Rate Input | 0V-208V-220V-480V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | Ω |
| No-load Current（Max） | 85mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 | 0~120 | 13.33 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2~3~4 | Black-Blue-Yellow-Brown | UL-1015 16# | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：5~6 | White-White | UL-1015 14# | 200 | Tin Imbrue 5mm |

# Text boxes

3.Yellow  220V

2.Blue 208V

5. White 0V

6. White 135V

4.Brown  480V

1.Black 0V