650VA（SY0408-477A1） R-core Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 650 | 180 | 82 | 5.9 | 143*101 | ∮8 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 5Ω |
| No-load Current(Max) | 50mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 28~0~28 | 27~0~27 | 10 |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 42~0~42 | 40.8~0~40.8 | 1 |
| S3：9 ~ 10 ~ | 0~12 | 0~11.7 | 1 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | RVV-0.75 | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4~5，6~7~8，9~10 | Blue-Black-Blue，Yellow-Black-Yellow，White-White | RV-1.50，RV-0.5，RV-0.5 | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

4. Black 0V

8. Yellow 42V

5. Blue 28V

11. Yellow-Green

9. White 0V

6. Yellow 42V

7. Black 0V

10. White 12V

3. Blue 28V

2. Red 220V

1. Red 0V