165VA（SY0703-1516A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer | 165 | 95 | 68 | 1.9 | —— | M8 |
| Primary Rate Input | 110V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 10Ω |
| No-load Current (Max) | 70mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 33~0~33 | 30.6~0~30.6 | 2.5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | RVV-0.75 | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4~5 | Blue-Black-Blue | RV-0.75 | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

4. Black 0V

3. Blue 33V

2.Red  110V

1.Red 0V

5. Blue 33V