c200VA（SY0408-480A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 200 | 137 | 57 | 2.2 | 100*85 | ∮5 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 15Ω |
| No-load Current(Max) | 20mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~110 | 0~103 | 1.82 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4 | Blue-Blue | RV-2.00 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5.Yellow/Green

4.Blue 110V

3.Blue 0V

2. Red 220V

1.Red 0V