450VA（SY0610-1337A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 450 | 180 | 71 | 5.0 | 142*100 | ∮8 |
| Primary Rate Input | 230V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 10Ω |
| No-load Current (Max) | 60mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 450~0~450 | 429~0~429 | 0.5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | UL-1672 18# | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4~5 | Yellow-Black-Yellow | UL-1015 24# | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

5. Yellow 450V

4. Black 0V

3. Yellow 450V

5. Yellow/Green

2. Red 230V

1. Red 0V