400VA(SY06140-1311A1) R-core Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 400 | 158 | 66 | 3.6 | 135*100 | M5 |
| Primary Rate Input | 110V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 2Ω |
| No-load Current(Max) | 35mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Voltage（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| S2：5~6 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Black-Blue | UL-1015 16# | 300 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4，5~6 | Black-Yellow，Black-Brown | UL-1015 16# | 300 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

6．Brown 42V

5. Black 0V

4. Yellow 42V

3. Black 0V

2. Blue 110V

1. Black 0V