300VA（SY0610-1334A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R-core Power Transformer | 300 | 150 | 62 | 3.1 | 130*95 | ∮5 |
| Primary Rate Input | 230V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 15Ω |
| No-load Current (Max) | 30mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~30 | 0~28 | 10 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | UL-1672 18# | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4 | Blue-Blue | UL-1015 12# | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

4. Blue 30V

3. Blue 0V

5. Yellow/Green

2. Red 230V

1. Red 0V