4VA环型电源变压器

1、原理图

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 4 | 43 | 27 | 0.136 | ∮4.5 | M5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 645 Ω |
| 最大空载电流 | 10 mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 14.27 | 12.06 | 0.33 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1 ~ 2 | 红-红 | UL-1007 22# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3 ~ 4 | 黄-黄 | UL-1007 22# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

4.黄  0V

3.黄  14V

0.33A

2.红  220V

1.红  0V

环型电源变压器外形尺寸图

环型电源变压器安装示意图

D

H