12VA（SY0510-891A4） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 12 | 70 | 38 | 0.3 | —— | —— |
| 初级额定输入 | 0V-30V-40V-50V-60V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 20Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~31 | 0~26 | 0.5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | UL-1007 22# | 250 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4 | 绿-绿 | UL-1007 22# | 250 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

2.蓝30V

4.黄50V

1.黑0V

7.绿 31V

6.绿 0V

5.红60V

3.绿40V