30VA（SY0408-466A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 30 | 80 | 41 | 0.56 | 54*56 | ∮6.5*4 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 150Ω |
| 最大空载电流 | 10mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 7~0~7 | 6~0~6 | 2.15 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5 | 蓝-白-蓝 | RV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

1.红0V

2.红 220V

6.蓝 7V

4.蓝 7V

5. 白 0V

7.黄/绿