50VA防水（SY0603-1092A1） 环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装方式 | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 50 | 86 | 37 | 0.8 | 装入H-60的塑料盒内灌环氧 | M5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 60 Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~13.3 | 0~11.8 | 4.2 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4 | 蓝-蓝 | RV-1 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

4. 蓝 13.3V

1.红 0V

2.红 220V

4.2A

3. 蓝 0V