80VA（SY0406-424A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 80 | 103 | 51 | 1.2 | 70*60 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 35Ω |
| 最大空载电流 | 10mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~12 | 0~10.9 | 0.8 |
| S2：5 ~ 6 ~7 | 16~0~16 | 14.3~0~14.3 | 1.5 |
| S3：8~9 | 0~38 | 0~34.3 | 0.6 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6~7，8~9 | 黄-黄，绿-白-绿， 蓝-蓝 | RV-0.3，RV-0.5，RV-0.3 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

9. 蓝38V

8.蓝 0V

10.黄/绿

7.绿 16V

5.绿16V

6. 白 0V

4.黄 12V

3.黄 0V

2.红 220V

1.红0V