250VA（SY0512-937A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 250 | 150 | 64 | 2.4 | 130*95 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 240V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 10Ω |
| 最大空载电流 | 30mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 | 0~100~110~130 | 0~93.5~102.3~121.7 | 1.9 |
| S2：7~8 | 0~13 | 0~12.4 | 0.15 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5~6，7~8 | 绿-黑-黄-蓝，棕-棕 | RV-0.75，RV-0.3 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

7.蓝 130V

6.黄 110V

9.棕 13V

8.棕 0V

5.黑 100V

3.蓝 0V

2.红 240V

4.绿 0V

1.红0V