50VA（SY0408-468A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 50 | 93 | 43 | 0.86 | 70*60 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 70Ω |
| 最大空载电流 | 10mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 28~0~28 | 24.6~0~24.6 | 0.73 |
| S6：6 ~ 7 ~ 8 | 15~0~15 | 13.3~0~13.3 | 0.3 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5，6~7~8 | 黄-黑-黄，蓝-白-蓝 | RVV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

4. 黑 0V

1.红0V

2.红 220V

3.黄 28V

5.黄 28V

8.蓝 15V

6.蓝 15V

7. 白 0V

9.黄/绿