14VA（SY0611-1420A1）EI型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(mm) | D(mm) | H(mm) |  |  |
| EI型电源变压器 | 14 | 76 | 44 | 42 | 0.4 | 61*孔8*∮4 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 350Ω |
| 最大空载电流 | 30mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 | 0~16 | 0.2 |
| S2：5 ~ 6 | 0~20 | 0~16 | 0.2 |
| S1：7 ~ 8 | 0~20 | 0~16 | 0.3 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.3 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6，7~8 | 黄-黄，绿-绿，蓝-蓝 | RV-0.3 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

7. 蓝 0V

0.3A

8.蓝20V

5. 绿 0V

0.2A

6.绿20V

3. 黄 0V

0.2A

4.黄20V

2.红220V

1.红 0V