50VA（SY0611-1407A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 50 | 95 | 49 | 0.96 | 70*60 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 240V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 80Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 10-0-10 | 8.8-0-8.8 | 2 |
| S2：6-7 | 0-5 | 0-4 | 2 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.3 | 350 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5，6-7 | 蓝-黑-蓝 | RV-0.75 | 350 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6.黄 0V

7.黄 5V

8.黄/绿

5.蓝 17V

3.蓝 17V

2.红 240V

1.红0V

4. 黑 0V