50VA（SY0612-1425A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 50 | 78 | 46 | 0.72 | —— |  |
| 初级额定输入 | 115V*2 50Hz |
| 初级直流电阻 | 85Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：5~ 6~7 | 16~0~16 | 14~0~14 | 1 |
| S1：8~ 9 | 0~9 | 0~7.9 | 1 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2,3~4 | 红-红 | UL1672-18# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：5~6~7,8~9 | 绿-黑-绿，蓝-黑 | UL1015-22# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

3.黑0V

4.红 115V

8.黄/绿

8.蓝 9V

9. 黑 0V

7.绿 20V

5.绿 20V

2.红 115V

1.黑0V

6. 黑 0V