6VA（SY0701-1464A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 6 | 60 | 31 | 0.22 | 45*35 | ∮4 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | Ω |
| 最大空载电流 | 1mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 6.2~0~6.2 | 4.8~0~4.8 | 0.48 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 400 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5 | 绿-橙-绿 | RV-0.3 | 300 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5. 绿6.2V

3.绿6.2V

4. 橙 0V

6. 黄/绿

2.红  220V

1.红 0V