7VA（SY0701-1474A1） EI型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(mm) | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 7 | 76 | 46 | 42 | 0.34 | 62 | ∮4*7 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 500Ω |
| 最大空载电流 | 20mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 | 0~17 | 0.2 |
| S1：5~6 | 0~30 | 0~25 | 0.1 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6 | 黄-黄，绿-绿 | RV-0.3 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6. 绿 30V

5.绿 0V

4. 黄 20V

3.黄 0V

2.红  220V

1.红 0V