18VA（SY0612-1444A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 18 | 72 | 31 | 0.45 | —— | M6 |
| 初级额定输入 | 0V-115V-230V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 125Ω |
| 最大空载电流 | 8mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：4-5 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| S1：6-7 | 0~18 | 0~16 | 0.5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2~3 | 黑-蓝-红 | UL1007-22# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：4~5，6~7 | 蓝-蓝，绿-绿 | UL1007-22# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6. 绿 0V

7. 绿18V

2..蓝  115V

4. 蓝 0V

3..红  230V

1.红 0V

5. 蓝18V