25VA（SY0608-1252A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 25 | 107 | 53 | 1.87 | —— | M8 |
| 初级额定输入 | 0V-110V-220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 15Ω |
| 最大空载电流 | 30mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：4-5 | 0~12.5 |  | 2 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2~3 | 黑-蓝-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：4~5 | 绿-绿 | RV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

2..蓝  120V

4. 绿 0V

3..红 220V

1.黑 0V

5. 绿12.5V